| ODDÍL | IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU |
| --- | --- |
| Identifikátor výrobku |  |
| Chemický název látky/obchodní název přípravku: | IDEÁL na nádobí |
| Další název látky: není |
| Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |
| Použití: na ruční mytí nádobí Nedoporučená použití: neuvedena |
| Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Jméno nebo obchodní jméno: Dochema s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Olomoucká 67/349 571 01 Moravská Třebová IČO: 25994883 Telefon: +420 461 312 725 e-mail: dochema@dochema.cz odborně způsobilá osoba: Roman Dorazil |
| Telefonní číslo pro naléhavé situace: Nouzové telefonní číslo pro mimořádné situace: +420 731 151 797 Toxikologické informační středisko: : Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Telefon (24 hodin denně): +420 224 919 293; +420 224 915 402 |

| ODDÍL | IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI |
| --- | --- |
| Klasifikace látky nebo směsi Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. |
| Prvky označení neaplikovatelné |
| Další nebezpečnost Možné nesprávné použití je takové, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu. není PBT, vPvB |

| ODDÍL | SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH |
| --- | --- |
| Látky nejedná se o látku |
| Směsi Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky (znění H vět uvedeno v kapitole 16). Výrobek je vodným roztokem tenzidů, hydroxidu sodného, parfému a pomocných látek, jejichž koncentrace nemá vliv na celkovou klasifikaci přípravku. |
| Čísla: Indexové; ES; CAS | Název | Obsah | dle Nařízení ES 1272/2008 |
|  |  |  | Klasifikace | H - věty |
| - 287-494-3 68891-38-3 | Laurylethersulfát sodný | 5 – 15 % | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 | H319 H315 |
| - 287-494-3 85536-14-7 | Kyselina alkylbenzensulfonová | < 5 % | Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B | H302 H314 |
| - 931-329-6 - | Diethanolamid kokosového tuku | < 5 % | Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 | H318 H315 |

| ODDÍL | POKYNY PRO PRVNÍ POMOC |
| --- | --- |
| Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při vdechnutí: není pravděpodobné Při styku s kůží: Opláchněte zasaženou pokožku tekoucí vodou, ošetřete vhodným reparačním krémem. Při styku s očima: Důkladně vypláchněte při otevřených víčkách velkým množstvím vody alespoň 15 minut. Má-li postižený kontaktní čočky, vyjměte je. Při déletrvajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchněte ústa vodou, nechte postiženého vypít asi 0,5L vody. Nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s kůží může dojít k vysušení a podráždění. |
| Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Léčba je symptomatická. |

| ODDÍL | OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU |
| --- | --- |
| Hasiva Vhodná: Voda, vodní mlha, pěna, prášek. Hašení se přizpůsobuje požáru v okolí. Nevhodná: nespecifikována |
| Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi není známa |
| Pokyny pro hasiče izolační dýchací přístroj |
| ODDÍL | OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU |
| Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Dodržovat základní pracovní a hygienické předpisy. Zabraňte přímému kontaktu s očima a kůží. |
| Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit úniku do půdy. Zabránit úniku do kanalizace, vodních toků. Při průniku látky do vody informovat odběratele vody a zastavit její používání. Při úniku většího množství přípravku informovat OÚ, referát životního prostředí. |
| Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Podle situace bezpečně odčerpat, zbytky sorbovat do vhodného porézního materiálu (písek, křemelina, zemina) a v uzavřených nádobách odvést k likvidaci oprávněné firmě pro likvidaci nebezpečného odpadu. Likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady. Po odstranění přípravku umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. |
| Odkaz na jiné oddíly viz oddíly 8 a 13 |

| ODDÍL | ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ |
| --- | --- |
| Opatření pro bezpečné zacházení Vyhněte se přímému kontaktu s očima. Zajistěte nádoby před rozlitím. |
| Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat při teplotách +5 až +25 °C v suchých, dobře větraných prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením v originálních, dobře uzavřených obalech, na místě nepřístupném dětem. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Vhodný obalový materiál: ocelové zásobníky vevnitř opatřené ochranným pogumováním, sklo, keramika, PE, PP, PVC Nevhodný obalový materiál: není specifikováno |
| Specifické konečné/specifická konečná použití není specifikováno |

| ODDÍL | OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANÉ PROSTŘEDKY |
| --- | --- |
| Kontrolní parametry nejsou stanoveny |
| Omezování expozice Vhodné technické kontroly: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: Na pracovišti by měla být fontánka na vyplachování očí a sprcha. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před přestávkou a po práci umýt ruce. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svléknout. Pokožku po práci ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Zajistit dostatečné větrání pracoviště. Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle při výrobě, při aplikaci nejsou nutné Ochrana kůže, rukou: nepropustné ochranné rukavice, pracovní oděv při výrobě, při aplikaci nejsou nutné Ochrana dýchacích cest: není nutná Omezování expozice životního prostředí: Dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami. |

| ODDÍL | FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI |
| --- | --- |
| Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
| vzhled | viskózní kapalina čirá (zelená) |
| zápach | po použitém parfému (dle standardu) |
| Prahová hodnota zápachu | není k dispozici |
| pH (při 20 °C) | není k dispozici |
| bod tání/tuhnutí | není k dispozici |
| počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | není k dispozici |
| bod vzplanutí | není k dispozici |
| rychlost odpařování | není k dispozici |
| hořlavost | není k dispozici |
| meze hořlavosti/výbušnosti | není k dispozici |
| tlak páry (při 20 °C) | není k dispozici |
| hustota páry | není k dispozici |
| relativní hustota | není k dispozici |
| rozpustnost | neomezená mísitelnost s vodou |
| rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | není k dispozici |
| teplota samovznícení | není k dispozici |
| teplota rozkladu | není k dispozici |
| viskozita | není k dispozici |
| výbušné vlastnosti | není k dispozici |
| oxidační vlastnosti | není k dispozici |
| Další informace: nejsou k dispozici |

| ODDÍL | STÁLOST A REAKTIVITA |
| --- | --- |
| Reaktivita při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím |
| Chemická stabilita směs je stabilní za normálních podmínek při předepsaném skladování, manipulaci a použití |
| Možnost nebezpečných reakcí při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím |
| Podmínky, kterým je třeba zabránit chránit před horkem a mrazem |
| Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla, silné kyseliny a zásady, alkalické kovy, peroxidy |
| Nebezpečné produkty rozkladu při používání k určenému účelu nevznikají žádné nebezpečné reakce, při požáru může vznikat CO |

| ODDÍL | TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |
| --- | --- |
| Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita: směs není klasifikována jako toxická/zdraví škodlivá, akutní toxicita vybraných složek je uvedena níže v tabulce Žíravost/dráždivost pro kůži: směs není klasifikována jako žíravá/dráždivá pro kůži Vážné poškození/podráždění očí: směs není klasifikována jako způsobující vážné poškození/podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest/kůže: směs není klasifikována jako senzibilizující Karcinogenita: směs není klasifikována jako karcinogenní Mutagenita v zárodečných buňkách: směs není klasifikována jako mutagenní Toxicita pro reprodukci: směs není klasifikována jako toxická pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: směs není klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: směs není klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány při opakované expozici Nebezpečnost při vdechnutí: směs není klasifikována jako nebezpečná při vdechnutí |
| Název | Endpoint | Expozice | Druhy | Výsledek [mg/kg] |
| Laurethsulfát sodný | LD50 | orálně | potkan | > 2000 |
|  | LD50 | dermálně | králík | > 5000 |
| Kyselina alkylbenzensulfonová | LD50 | orálně | potkan | 1000 |
| Diethanolamid kokosového tuku | LD50 | orálně | potkan | 2400 |

| ODDÍL | EKOLOGICKÉ INFORMACE |
| --- | --- |
| Toxicita u směsi nebyla stanovena, přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí |
| Název | Endpoint | Expozice | Druhy | Výsledek [mg/L] |
| Laurethsulfát sodný | LC50 | 96 h | ryby | 10 – 100 |
| Kyselina alkylbenzensulfonová | LC50 | 96 h | ryby | 0,7 – 7,7 |
|  | EC50 | 48 h | dafnie | 1,2 – 11,2 |
|  | IC50 | 72 h | řasy | 4,3 – 29 |
| Perzistence a rozložitelnost údaje nejsou k dispozici |
| Bioakumulační potenciál údaje nejsou k dispozici |
| Mobilita v půdě údaje nejsou k dispozici |
| Výsledky posouzení PBT a vPvB Výrobek ani složky nesplňují kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB |
| Jiné nepříznivé účinky Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Přípravek nesmí ve velkém množství vniknout do povrchových a spodních vod ani do kanalizace. Povrchově aktivní látky ve výrobku splňují dle ujištění dodavatele požadavky Směrnice ES č. 648/2004 o detergentech. |

| ODDÍL | POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ |
| --- | --- |
| Metody nakládání s odpady Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Větší množství předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti, malé množství po velkém zředění vypustit do kanalizace. |

| ODDÍL | INFORMACE PRO PŘEPRAVU |
| --- | --- |
| Přípravek nepodléhá nařízení ADR/RID. Výrobky se dopravují v běžných, krytých a čistých dopravních prostředcích. V poloze uzávěrem vzhůru, chráněny před povětrnostními vlivy, přímým sluncem, mrazem, nárazy a pády. |
| Číslo UN neaplikovatelné |
| Náležitý název UN pro zásilku neaplikovatelné |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu neaplikovatelné |
| Obalová skupina neaplikovatelné |
| Nebezpeční pro životní prostředí žádné |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele žádné |
| Hromadná přeprava dle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC neaplikovatelné |

| ODDÍL | INFORMACE O PŘEDPISECH |
| --- | --- |
| Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Předpis č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 Směrnice 67/548/EHS Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění z. 188/2004 Sb. Zákon č 477/2001 Sb. O obalech ve znění z. 94/2004 Sb. Zákon zákoník práce č. 262/2006 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Zákon č. 201/2001 Sb. O ochraně ovzduší Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách |
| Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno |

Označení na obalu přípravku Složení: aniontové povrchově aktivní látky 15 % nebo více, avšak méně než 30 %, neiontové povrchově aktivní látky méně než 5 %, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, barvivo, parfém, d-limonen.

| ODDÍL | DALŠÍ INFORMACE |
| --- | --- |
| Klasifikace, H-věty a další údaje použité v bezpečnostním listu: Klasifikace: Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4 Skin Corr. 1 B Žíravost pro kůži, kategorie 1B Eye Dam 1 Vážné poškození očí, kategorie 1 Eye Irit 2 Vážné podráždění očí, kategorie 2 Skin Irit 2 Podráždění kůže, kategorie 2 H-věty: H 302 Zdraví škodlivý při požití H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H 315 Dráždí kůži. H 318 Způsobuje vážné poškození očí. H 319 Způsobuje vážné podráždění očí. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Pokyny pro školení: Pracovníci přicházející do styku s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky musí mít přístup k údajům, které jsou uvedeny v tomto bezpečnostním listu a musí být s nimi prokazatelně seznámeni. Jakékoli jiné používání nebo zacházení s touto látkou, které není v souladu s údaji tohoto Bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za vady, resp. škodu, za kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce. |